Меры пожарной безопасности

в пожароопасный осенне-зимний период.

С наступлением холодного времени года резко возрастает количество пожаров в жилом секторе. Основными причинами пожаров в это время являются: неисправность печного отопления, неисправность электрооборудования, неосторожное обращение с огнем при курении.

К беде чаще всего приводят следующие нарушения эксплуатации печей: перекал (длительная топка); хранение у стенок печей горючих материалов (бумага,  старые вещи из ткани); оставление топящих печей без надзора. Самая главная и распространенная причина - неправильная разделка печи в месте пересечения дымохода  и деревянного перекрытия. Обычно, делают как удобно и проще, кирпич выпускают на 100-150 мм. В данном месте при длительной топке происходит нагрев потолка и тление. Вторая распространенная причина – использование в качестве дымохода печи металлическую или асбестоцементную (керамическую) трубу. В этом случае, как и в первом, если металлическая труба пересекает перекрытие происходит быстрый нагрев дерева (иногда металлическая труба раскаляется до красна) и воспламенение. При длительном использовании  асбестоцементной трубы, особенно если она расположена в парилке, со временем происходит отслоение асбеста и она может лопнуть. Чтобы избежать загораний от этих труб требуется обложить такие трубы кирпичной кладкой, которая должна подниматься выше крыши. А при использовании металлического дымохода на уровне перекрытия в диаметре одного метра не должно быть никакого горючего материала.

Другая наиболее распространенная причина пожара связана с эксплуатацией неисправного электрооборудования. Следите за состоянием изоляции электрических проводов и их соединениями. Средний срок службы проводов не более 15 лет при условии нормальной эксплуатации. Не перегружайте электрическую сеть в доме подключениями дополнительных приборов. У каждого изделия есть предел прочности. И если в электросчётчике не установлены автоматические выключатели, что является самым распространённым нарушением в частных домовладениях и квартирах, перегрузка приводит к нагреву и плавлению изоляции проводов, а затем к короткому замыканию и воспламенению горючих строительных конструкций зданий и сооружений. Но самое большое количество пожаров происходит от включенных и оставленных без присмотра бытовых нагревательных приборов, особенно если они изготовлены кустарным способом. Они, как правило, имеют открытую спираль, попадая на которую горючий материал сразу воспламеняется, а также происходит воспламенение находящихся на близком расстоянии изделий из горючих материалов (отделка стен, мебель и т.п.).

В любом случае, пожар это беда, а если еще в огне погибает человек, то и невосполнимая утрата.